# 3D tisk
- Reddit
- All3DP
## Průša MINI
- Fórum
- Firmware
- PrusaSlicer
- Součástky k tisku
## Modely
- Thingiverse
- MyMiniFactory
- Cults
- NASA
- Smithsonian Museum
- The British Museum
- 3D atelier ÚAM
## Filamenty
	PLA	PETG	ASA	FLEX (TPE, TPU)
Vlastnosti	Tvrdý, křehký, nízká teplota tání (nevhodný do myčky)	Tvrdý, pružný, při tisku patlavý, UV stálý		Měkký, gumový
Vhodný na	Sochy	Hračky		Obaly na mobily, pneumatiky k autíčkům
Nevhodný na	Venkovní věci, zatěžované věci, do myčky nádobí	Drobné věci		Tvrdé věci
Povrch	Hladký, matný	Hladký, lesklý
Tisková podložka	Jemná i hrubá	Hrubá
Bezpečný pro jídlo	V zásadě ano, ale jsou porézní, takže se mohou hromadit bakterie. Barviva nemusí být a proces tisku také ne.
Cena	Od 300 Kč za 1 kg	Od 500 Kč za 1 kg		Od 700 Kč za 1 kg

PLA+ nebrat!

Průměr 1,75 mm.

- CZC
- Alza
- Prusament
- Heuréka
## Podložky
	Hladká	Hrubá	Sklo
Z-Offset	-1,300	-1,400
Čištění	Líh, Okena, isopropylakohol, aceton	Líh, isopropylakohol NE aceton!
Materiál	Cokoliv PETG jedině s lepidlem!	Cokoliv
Poznámka		Po vytištění 10 minut počkat na vychladnutí, pak se to mnohem lépe sundává.	S hladkou podožkou asi zbytečný.
Náhradní díl	MINI Ocelový tiskový plát s hladkým oboustranným PEI povrchem	MINI Oboustranný ocelový tiskový plát se zrnitým práškovým PEI povrchem

## Fun Facts
### Hmotnost prázdných špulek
Špulka	Hmotnost [g]
Prusament PLA	191
Gembird PETG
Creality PLA

## Blender
- Scene Properties
  - Units
    - Unit System: Metric
    - Unit Scale: 0.001
    - Length: Milimeters
Při exportu do STL nechat scale na 1 a nezaškrtávat Use scene units!